## Slide 1
IoT기반 인식형
스마트 아기 침대 시스템
2013154048 조 항 민
2013152050 장 윤 미
2014154019 박 지 은
팀 명 : 아직 늦지 않았어

## Slide 2
01/ 제안 개요
05/ 시스템 모듈 상세 설계
02/ 관련 연구 및 사례
03/ 시스템 수행 시나리오
04/ 시스템 구성도
Contents
06/ 개발 환경
07/ 데모 환경 설계
08/ 업무 분담
09/ 졸업 연구 수행 일정
10/ 필요 기술 및 참고 문헌

## Slide 3
제안 개요
01
01
제안 개요
지난 발표에서의 지적 사항
1. 통계 정보 이용한 부가기능 추가
2. 일상적인 패턴과 비교한 기능 필요
3. 기능이 단순함
지적 사항에 대한 답변
정상 “소아 맥박수” 와 “생활 온/습도” 표준 지표 활용한 센싱 범위 설정
2. 수면 중 & 일상생활 온/습도 및 맥박 비교 그래프 표시
3. 기존 “모빌 & 음악 재생 제어” 의 통합 및 타이머 설정 기능

## Slide 4
제안 개요
01
연구 배경
매년 약 3500명의 1세 미만 아기들이 수면 중 사망
(미국 질병관리 센터 통계, 2015)
SIDS(영아 돌연사 증후군) 미국 내 연간 평균3000건 발생
(미국 질병관리 센터 통계, 2015)
맞벌이 부부의 증가와 육아스트레스 지수가 비례하여 증가
(보건복지부 설문조사, 2015)
01
제안 개요

## Slide 5
제안 개요
01
연구 개발 목표
연구 개발 효과
영아의 상태를 보다 간편하고 빠르게 판단할 수 있음
보호자들의 개인시간이 늘어남에 따른 행복지수 증가
각종 센서를 이용하여 아기의 안전을 실시간 감독
보호자의 심적 & 육체적 피로감을 비롯한 육아스트레스 감소
유아 통계 정보와 일상패턴을 바탕으로 한 수치분석 및 관리
01
제안 개요

## Slide 6
관련 연구 사례
02
관련 연구 및 사례
제품명 | 기능 내용 | 차별성
1.스마트 아기 양말 | 웨어러블 양말을 착용시켜 아기의 체온을 측정, 보호자 디바이스에 표시 | 체온 외에 다른 기능 결여 보호자와 상호작용 불가 -> 다양한 기능 추가 -> 디바이스를 통한 상호작용 가능
2.스마트 침대(일체형) | 울음을 감지하면 침대가 스스로 흔들리면서 아기를 다시 재움 | 보호자와 상호작용할 수 있는 매체 X 일체형이기 때문에 모든 부가제품을 함께 구매해야 함 -> 하드웨어의 탈 부착 기능 추가
02
관련 사례

## Slide 7
시스템 수행
시나리오
03
1. 아기 울음 소리 인식 데이터 전송
음악 재생 제어
모빌 동작 제어
03
시스템 수행
시나리오
통합 버튼
타이머 설정

## Slide 8
시스템 수행
시나리오
03
2. 온/습도 인식 데이터 전송
아기의 생활 환경 안전성 확보
03
시스템 수행
시나리오

## Slide 9
시스템 수행
시나리오
03
3. 심박 센서 데이터 전송
아기의 수면 상태 실시간 감독
03
시스템 수행
시나리오

## Slide 10
시스템 수행
시나리오
03
4. 영상 모듈 데이터 전송
아기의 상태 전반 실시간 감독
03
시스템 수행
시나리오

## Slide 11
시스템
구성도
04
시스템 구성도
ARDUINO
마이크로폰 센서
[음성 인식 모듈 제어]
온/습도 감지 센서
[온/습도 인식 모듈 제어]
DC모터
[모빌의 수동/자동 회전]
심박 모니터링 센서
[진동 인식 모듈 제어]
영상 녹화 모듈
ANDROID
알람
시각적 모니터링 정보 제공
[온/습도 및 심박 상황]
영상 정보
시리얼 통신
(Bluetooth Module)
데이터 송신
데이터 수신
데이터 처리
상호작용
[모빌 작동 제어]
[음악 재생 제어]
Mp3 재생 모듈
04
시스템
구성도

## Slide 12
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
sound_count()
// 소리 인식 센서
int sound_count(int)
인식 전 0, 인식 시 1
설명:
sound_sensor의 값이 400 이상으로 감지되면 블루투스로 데이터를 전송하고 sound_count 변수에 1의 값 축적
2) sound_count에 총 3번, 1의 값이 축적되면 아기가 울고
있다고 판단

## Slide 13
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
Adafruit_VS1053_FilePlayer musicPlayer =
Adafruit_VS1053_FilePlayer(SHIELD_RESET, SHIELD_CS, SHIELD_DCS, DREQ, CARDCS);
// Mp3 라이브러리 함수(모듈 사용을 위한 선언)
int mp3_play = 0; //음악 재생 여부를 저장할 변수
musicPlayer.startPlayingFile(“mp3파일명");
musicPlayer.stopPlaying(); //음악 재생 정지
0 정지, 1 플레이

## Slide 14
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
Servo.myservo;
// 서보모터 모듈  모빌 동작
myservo.write(90); // 초기상태 정지(90 = 정지)
// 90보다 작으면 좌회전
myservo.write(100); // 90보다 크면 우회전
명령 전 0, 명령 후 1
설명:
블루투스에게서 받는 신호에 따라 ‘우회전’ 과 ‘정지’의 기능 수행
90에서 정지 | x<90에서 좌회전 | x>90에서 우회전

## Slide 15
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
check_temp()
check_humidity()
// 온도 & 습도 인식 센서
int check_temp(int)
int check_humidity(int)
송신 전 0, 송신 시 1
설명:
온/습도 모듈의 감지 값을 실시간으로 블루투스 모듈로 전송
읽혀진 값들을 해당 변수에 저장 후 출력 대기

## Slide 16
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
heartbeat_sensor()
// 맥박 인식 센서
int heartbeat_count(int)
송신 전 0, 송신 시 1
설명:
hearbeat_sensor의 진동 감지 값이 110 이상(100미만의 값들은 무시)으로 감지되면 블루투스로 데이터를 전송하고 hearbeat_count에 1의 값 축적
읽혀진 값을 해당 변수에 저장 후 출력 대기

## Slide 17
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
check_monitor()
// 캠 모듈
int check_monitor(int)
cam.takePicture() // 사진 찍는다
File imgFile = SD.open(파일명, FILE_WRITE) //사진 저장
송신 전 0, 송신 시 1
설명:
n분에 한번 카메라 모듈을 통해 사진을 찍어 블루투스로 전송
찍힌 사진을 탑재된 SD카드에 저장 후 출력 대기

## Slide 18
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
1)
send_count()
int send_sensor(int)
송신 전 0, 송신 시 1
설명:
블루투스를 통해 아두이노 -> 안드로이드로 데이터를 전송하는 기능 수행

## Slide 19
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
2)
recv_count()
char recv_sensor(int)
설명:
안드로이드->블루투스 모듈로 데이터를 수신하여 보드 제어 기능 수행
3)
Serial.println(“”);
설명:
시리얼 모니터에 데이터를 출력하는 명령어

## Slide 20
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
1) Use-Case Diagram

## Slide 21
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
1-1) Use-Case Specification
1. Use-case name: Smart Baby Bed System
2. Actor: User
3. Initial state of the system:
Power-off and Switch-off(HW & SW)
4. Triggering condition:
1) 하드웨어의 전원 버튼을 누른다
2) “Baby Safe” 안드로이드 앱을 작동시킨다
5. Final state of the system:
Power-on and Switch-on (HW & SW)

## Slide 22
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
1-1) Use-Case Specification
6. Basic flow of event:
1) 유저는 하드웨어의 전원을 켜고, 안드로이드 앱
을 작동시킨다
2) 하드웨어와 어플리케이션은 블루투스 모듈에
의해서 상호연결 된다
3) 유저가 특정 기능에 대한 앱 버튼을 누른다
4) 유저의 의지에 따라 하드웨어에 부착된 센서
들이 작동하기 시작한다
7. Alternative flows: N/A

## Slide 23
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
2) Class Diagram

## Slide 24
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
3) Sequence Diagram

## Slide 25
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도

## Slide 26
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도

## Slide 27
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도

## Slide 28
개발 환경
05
개발 환경 및 개발 방법
사운드 인식 모듈
(LM386, 가변저항을 통한 감도 조정, 디지털/아날로그 신호 출력)
온/습도 인식 모듈
(AM2302 온/습도 측정 센서)
심박 및 산소포화도 인식 모듈
(샘플링 주기: 100Hz, I2C 통신을 통한 아두이노와의 호환)
카메라 모듈
(I2C 통신을 통한 호환, 3.3V ~ 5V 지원)
06
개발 환경

## Slide 29
개발 환경
05
개발 환경 및 개발 방법
MP3 재생 모듈[SD카드]
(SD카드에 음악 재생 파일 탑재)
S4306R 아날로그 서보모터
(모빌 제어, 5~6kg 토크, 아두이노 호환 PWM 제어 가능 )
아두이노 호환 블루투스 모듈 HC-06
(범위 ~10M, 동작전원 3.6V ~ 6V)
06
개발 환경

## Slide 30
개발 환경
05
개발 환경 및 개발 방법
운영 체제 | Windows 7 / Windows 8.1 | 
개발 프로그램 | Arduino 1.8.1 IDE(Sketch) | Android Studio
개발 언어 | C/C++ | JAVA
06
개발 환경

## Slide 31
개발 환경
05
06
개발 환경
졸업 작품 GitHub 주소
 https://github.com/fluxion95/nottoolate
팀원별 GitHub ID
팀장: 조항민
  ID: DarylCho
팀원: 장윤미
  ID: lovejerry716
팀원: 박지은
  ID: fluxion95

## Slide 32
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계

## Slide 33
업무 분담
06
업무 분담
 | 조 항 민 | 장 윤 미 | 박 지 은
자료수집 | 육아 관련 불편 사항과 개선되어야 할 사항에 대한 정보 수집 후 실시간 육아 관리 정보 파악을 위한 센서 및 디바이스 조사 |  | 
설계 | 상황별 Sensing 에 대응 되는 작동 알고리즘을 명세 작성 |  | 
구현 | 회로도 완성 및 아두이노 데이터 처리 블루투스 통신 | 하드웨어 센서 대응 모듈 및 상호작용 기능, Application 개발 및 UI 구현 | 
테스트 | Application 연동과 데이터 송수신 테스트, 하드웨어 작동 통합 테스트 및 유지 보수 |  | 
08
업무 분담

## Slide 34
졸업 연구 수행 일정
07
졸업 연구 수행 일정
추진 상황 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7~9월
자료 수집, 정리 & 제안서 작성 |  |  |  |  | 
아두이노 상황별 알고리즘 설계 및 Application 개발 |  |  |  |  | 
시스템 연동, 구현 및 테스트 |  |  |  |  | 
시스템 점검 및 문서화 중간보고서 작성 |  |  |  |  | 
사용 매뉴얼 작성 최종점검 및 발표 |  |  |  |  | 
09
졸업 연구
수행 일정

## Slide 35
필요 기술
참고 문헌
08
참고 문헌
◈ 아두이노 관련
▶ 서민우, “아두이노와 안드로이드로 45개 프로젝트 만들기”, 앤써북, 2015
▶ https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial , 아두이노 시리얼 통신 포럼
▶ http://cafe.naver.com/arduinostory , 아두이노 포럼 카페
▶ https://circuits.io/lab , 무료 아두이노 회로도 설계 프로그램
◈ 안드로이드 관련
▶ 서창준, “하루 만에 배우는 안드로이드 앱 만들기”, 영진닷컴, 2017
▶ 정재곤, “Do it! 안드로이드 앱 프로그래밍”, 이지스퍼블리싱, 2017
10
필요 기술
참고 문헌

## Slide 36
감 사 합 니 다
Q & A