## Slide 1
인식형 스마트 아기 침대 시스템
2013154048 조 항 민
2013152050 장 윤 미
2014154019 박 지 은
팀 명 : 아직 늦지 않았어

## Slide 2
01/ 제안 개요
05/ 시스템 모듈 상세 설계
02/ 관련 연구 및 사례
03/ 시스템 수행 시나리오
04/ 시스템 구성도
Contents
06/ 개발 환경
07/ 데모 환경 설계
08/ 업무 분담
09/ 졸업 연구 수행 일정
10/ 필요 기술 및 참고 문헌

## Slide 3
제안 개요
01
01
제안 개요
지난 발표에서의 지적 사항
1. 통계 정보 이용한 부가기능 추가
2. 일상적인 패턴과 비교한 기능 필요
3. 기능이 단순함
지적 사항에 대한 답변
정상 소아 “생활 온/습도” 표준 지표와 개인 평균 지표 활용한 센싱 범위 설정
2. 수면 중 & 일상생활 온/습도 및 맥박 비교 그래프 표시
3. 기존 “모빌 & 음악 재생 제어” 의 통합 설정 기능

## Slide 4
제안 개요
01
연구 배경
매년 약 3500명의 1세 미만 아기들이 수면 중 사망
(미국 질병관리 센터 통계, 2015)
SIDS(영아 돌연사 증후군) 미국 내 연간 평균3000건 발생
(미국 질병관리 센터 통계, 2015)
맞벌이 부부의 증가와 육아스트레스 지수가 비례하여 증가
(보건복지부 설문조사, 2015)
01
제안 개요

## Slide 5
제안 개요
01
연구 개발 목표
연구 개발 효과
영아의 상태를 보다 간편하고 빠르게 판단할 수 있음
보호자들의 개인시간이 늘어남에 따른 행복지수 증가
각종 센서를 이용하여 아기의 안전을 실시간 감독
보호자의 심적 & 육체적 피로감을 비롯한 육아스트레스 해소
유아 통계 정보와 일상패턴을 바탕으로 한 수치분석 및 관리
01
제안 개요

## Slide 6
관련 연구 사례
02
관련 연구 및 사례
제품명 | 기능 내용 | 차별성
1.스마트 아기 양말 | 웨어러블 양말을 착용시켜 아기의 체온을 측정 보호자 디바이스에 표시 | 체온 외에 다른 기능 결여 보호자와 상호작용 불가 -> 다양한 기능 추가 -> 디바이스를 통한 상호작용 가능
2.스마트 침대(일체형) | 울음을 감지하면 침대가 스스로 흔들리면서 아기를 다시 재움 | 보호자와 상호작용할 수 있는 매체 X 일체형이기 때문에 모든 부가제품을 함께 구매해야 함 -> 하드웨어의 탈 부착 기능 추가
02
관련 사례

## Slide 7
시스템 수행
시나리오
03
03
시스템 수행
시나리오
명령 및 제어
데이터 전송 및 실행

## Slide 8
시스템 수행
시나리오
03
1. 아기 울음 소리 인식 데이터 전송
음악 재생 제어
모빌 동작 제어
03
시스템 수행
시나리오

## Slide 9
시스템 수행
시나리오
03
2. 온/습도 인식 데이터 전송
아기의 생활 환경 안정성 확보
03
시스템 수행
시나리오

## Slide 10
시스템 수행
시나리오
03
3. 영상 실시간 스트리밍
아기의 상태 전반 실시간 감독
03
시스템 수행
시나리오

## Slide 11
시스템
구성도
04
시스템 구성도
ARDUINO
마이크로폰 센서
[음성 인식 모듈 제어]
온/습도 감지 센서
[온/습도 인식 모듈 제어]
Servo모터
[모빌의 수동/자동 회전]
영상 녹화 모듈
ANDROID
알람
시각적 모니터링 정보 제공
[온/습도 및 영상 정보]
시리얼 통신
(Bluetooth Module)
데이터 송신
데이터 수신
데이터 처리
상호작용
[모빌 작동 제어]
[음악 재생 제어]
Mp3 재생 모듈
04
시스템
구성도

## Slide 12
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
모듈 작동 원리 – 마이크로폰 센서
음성 인식
◆ 센서로 들어오는 음성 측정값
400이상일 때
◆ sound_count 변수에 1 축적
◆ 3회 이상 축적 시 디바이스로
신호 송신
ARDUINO
ANDROID
‘$’ 라는 데이터
전송
◆ ‘$’ 데이터 수신 확인
◆ vibe.vibrate(100000)을 통한
디바이스 진동 시작
◆ “아기 울음이 감지되었습니다”
경고 팝업

## Slide 13
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
모듈 작동 원리 – Mp3 재생 쉴드
Mp3 재생
◆ int mp3_play의 변수 값을 통해
재생 여부 판단
◆ 외장 SD카드에 저장된 음악
출력 대기
◆ 디바이스로부터 신호 받으면
스피커를 통해 출력
ARDUINO
ANDROID
아두이노로 신호
send_data(int);
로 신호 구별
◆ UI상 동작 버튼을 눌러 신호
◆ send_data(int);로 신호 구별
<Mp3 On/Off는 “1”과 “2”로
설정한다>
◆ 동일 버튼 누르면 정지

## Slide 14
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
모듈 작동 원리 – Servo 모터(모빌)
서보 모터
◆ 디바이스에서 블루투스 신호
를 받아야 회전
◆ 우회전과 정지의 기능 수행
◆ 명령값 90 에서 정지(초기상태)
ARDUINO
ANDROID
아두이노로 신호
send_data(int);
로 신호 구별
◆ UI상 동작 버튼을 눌러 신호
◆ 명령값 90 초과 에서 우로 회전
◆ 동일 버튼을 누르면 정지
◆ send_data(int);로 신호 구별
<모터 On/Off는 “3”과 “4”로
설정한다>

## Slide 15
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
모듈 작동 원리 – 온/습도 감지 센서
온/습도 감지
◆ 센서를 통한 실시간 감지
◆ 온도 와 습도를 담는 변수에
각 측정값 저장
◆ @ 온도값 @ 습도값 @# 형태
로 전송
ARDUINO
ANDROID
‘@온도@습도@#’
데이터 전송
◆ ‘@’의 값이 확인되면 데이터
를 쌓음
◆ ‘#’의 값이 확인되면 데이터가
모두 들어온 것으로 판단
◆ ‘@’ 사이의 값들을 파싱하여
디바이스 상에 출력
◆ 습도값 < 50 일 때
“방이 건조합니다”
습도값 > 60 일 때
“방이 습합니다”
경고 팝업

## Slide 16
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
모듈 작동 원리 – 카메라 센서(Streaming)
카메라 센서
◆ 디바이스와 연결 후 http
헤더 송신
◆ start_capture();
- 함수 통한 화면 캡처
◆ 획득한 jpg 이미지 전송
SPI.transferBytes();
 반복 전송 & 스트리밍
ARDUINO
ANDROID
◆ UI상 동작 버튼 터치 진입
◆ 와이파이 모듈로 설정되어져
있는 서버 URL 진입
◆ 스트리밍 영상정보 획득
Server.SendContent (response)
 프레임의 송신을 알림

## Slide 17
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
Mp3 작동
1. MP3 모듈 초기화
2. 음악 재생
3. break;
Mp3 모듈 구동 전개
Mp3 비작동
1. MP3 모듈 초기화
2. 음악 정지
3. break;

## Slide 18
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
Mobile 작동
1. ServoMotor 모듈 초기화
2. ServoMotor 우회전
3. break;
ServoMotor 모듈 구동 전개
Mobile 비작동
1. ServoMotor 정지
2. ServoMotor 모듈 초기화
3. break;

## Slide 19
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
Mp3 & Mobile 작동
1. 서보모터 우회전
2. MP3 모듈 초기화
3. 음악 재생
4. break;
Mp3 & Mobile 통합 모듈 구동 전개
Mp3 & Mobile 비작동
1. 서보모터 정지
2. MP3 모듈 초기화
3. 음악 정지
4. break;

## Slide 20
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
온/습도 측정
1. 현재 온도 값을 저장
2. 현재 습도 값을 저장
3. 시리얼 모니터에 항시 출력
4. 블루투스로 다음과 같이 송신
<@ 온도값 @ 습도값 @#>
5. @사이의 값들을 파싱
6. break;
온/습도 측정 모듈 구동 전개

## Slide 21
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
Cam 작동(사진 촬영)
1. 디바이스와 연결 후 http 송신
2. start_capture(); 사진 캡처 시작
3. 획득한 jpg 이미지 전송
4. 반복전송 & 스트리밍(Wi-Fi)
<SPI.transferBytes();>
5. break;
Cam 모듈 구동 전개

## Slide 22
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
모든 사용이 끝났을 시
1. delay(10);
 기기에 0.01초 휴식 명령
2. 부착된 모든 모듈 초기화
3. 변수 값 초기화
4. 추후 명령대기
5. break;
하드웨어 Reset 및 명령대기

## Slide 23
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
1-1) Use-Case Specification
1. Use-case name: Cognitive Smart Baby Bed System
2. Actor: User
3. Initial state of the system:
Power-off and Switch-off(HW & SW)
4. Triggering condition:
1) 하드웨어의 전원 버튼을 누른다
2) “Baby Safe” 안드로이드 앱을 작동시킨다
5. Final state of the system:
Power-on and Switch-on (HW & SW)

## Slide 24
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
1-1) Use-Case Specification
6. Basic flow of event:
1) 유저는 하드웨어의 전원을 켜고, 안드로이드 앱
을 작동시킨다
2) 하드웨어와 어플리케이션은 블루투스 모듈과 에 와이파이 모듈에 의해서 상호연결 된다
3) 유저가 특정 기능에 대한 UI 버튼을 누른다
4) 유저의 의지에 따라 하드웨어에 부착된 센서
들이 작동하기 시작한다
7. Alternative flows: N/A

## Slide 25
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
2) Class Diagram

## Slide 26
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
3) Sequence Diagram
기능1) -> 소리 감지
기능2) -> 스피커 동작 & 음악 재생
기능3) -> 모터 동작 & 모빌 동작
기능4) -> 스피커 & 모터 통합 동작
기능5) -> 온/습도 감지
기능6) -> 캠 동작

## Slide 27
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도
로딩 화면
메인 메뉴

## Slide 28
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도
블루투스 연결
블루투스 검색
연결 완료

## Slide 29
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도
카메라 버튼 클릭
캠 스트리밍 UI

## Slide 30
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도
온/습도 버튼 클릭
온/습도 그래프 UI

## Slide 31
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도

## Slide 32
시스템
구성도
04
시스템 모듈 상세 설계
05
시스템 모듈
상세 설계
4) UI 흐름도

## Slide 33
개발 환경
05
개발 환경 및 개발 방법
사운드 인식 모듈
(LM386, 가변저항을 통한 감도 조정, 디지털/아날로그 신호 출력)
온/습도 인식 모듈
(AM2302 온/습도 측정 센서)
카메라 모듈
(I2C 통신을 통한 호환, 3.3V ~ 5V 지원)
06
개발 환경

## Slide 34
개발 환경
05
개발 환경 및 개발 방법
MP3 재생 모듈[SD카드]
(SD카드에 음악 재생 파일 탑재)
S4306R 아날로그 서보모터
(모빌 제어, 5~6kg 토크, 아두이노 호환 PWM 제어 가능 )
아두이노 호환 블루투스 모듈 HC-06
(범위 ~10M, 동작전원 3.6V ~ 6V)
06
개발 환경

## Slide 35
개발 환경
05
개발 환경 및 개발 방법
운영 체제 | Windows 7 / Windows 8.1 | 
개발 프로그램 | Arduino 1.8.1 IDE(Sketch) | Android Studio
사용 언어 | C/C++ | JAVA
06
개발 환경

## Slide 36
개발 환경
05
06
개발 환경
졸업 작품 GitHub 주소
 https://github.com/fluxion95/nottoolate
팀원별 GitHub ID
팀장: 조항민
  ID: DarylCho
팀원: 장윤미
  ID: lovejerry716
팀원: 박지은
  ID: fluxion95

## Slide 37
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계
1) 기초 데모 환경(HW)

## Slide 38
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계
1) 세부 데모 환경(HW & SW)
Mp3 모듈 제어

## Slide 39
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계
1) 세부 데모 환경(HW & SW)
서보모터 모듈 제어(모빌)

## Slide 40
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계
1) 세부 데모 환경(HW & SW)
Mp3 & 서보모터 통합 제어

## Slide 41
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계
1) 세부 데모 환경(HW & SW)
온/습도 인식 모듈 제어

## Slide 42
제안 개요
01
차후 개선할 기능
차후 추가할 기능
Wi-Fi shield와 카메라 모듈을 연결 &
웹서버 통하여 이미지 정보 획득
획득한 이미지를 반복 전송함으로써 수면 환경 스트리밍
현 온/습도 모니터링 방식으로는 변화 이상의 여부를 알릴 수 없음. 이에 아래와 같이 개선하고자 함.
1) 그래프상 수치를 한시간 단위로 표기
2) 어제와 오늘의 온도 평균값을 비교
Ex) 어제의 온도평균은 자정까지 측정 후 평균값 저장
오늘의 온도평균은 현재까지 측정 후 평균값 저장
두 평균값 비교 후, n도 이상의 차이가 보이면 디바이스 알림
01
제안 개요

## Slide 43
시스템
구성도
04
데모 환경 설계
07
데모 환경
설계
1) 세부 데모 환경(HW & SW)
Cam 모듈 제어

## Slide 44
업무 분담
06
업무 분담
 | 조 항 민 | 장 윤 미 | 박 지 은
자료수집 | 육아 관련 불편 사항과 개선되어야 할 사항에 대한 정보 수집 후 실시간 육아 관리 정보 파악을 위한 센서 및 디바이스 조사 |  | 
설계 | 상황별 Sensing 에 대응 되는 작동 알고리즘을 명세 작성 |  | 
구현 | 회로도 완성 및 아두이노 데이터 처리 블루투스 통신 | 하드웨어 센서 대응 모듈 및 상호작용 기능, Application 개발 및 UI 구현 | 
테스트 | Application 연동과 데이터 송수신 테스트, 하드웨어 작동 통합 테스트 및 유지 보수 |  | 
08
업무 분담

## Slide 45
졸업 연구 수행 일정
07
졸업 연구 수행 일정
추진 상황 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7~9월
자료 수집, 정리 & 제안서 작성 |  |  |  |  | 
아두이노 상황별 알고리즘 설계 및 Application 개발 |  |  |  |  | 
시스템 연동, 구현 및 테스트 |  |  |  |  | 
시스템 점검 및 문서화 중간보고서 작성 |  |  |  |  | 
사용 매뉴얼 작성 최종점검 및 발표 |  |  |  |  | 
09
졸업 연구
수행 일정

## Slide 46
필요 기술
참고 문헌
08
참고 문헌
◈ 아두이노 관련
▶ 서민우, “아두이노와 안드로이드로 45개 프로젝트 만들기”, 앤써북, 2015
▶ https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial , 아두이노 시리얼 통신 포럼
▶ http://cafe.naver.com/arduinostory , 아두이노 포럼 카페
▶ https://circuits.io/lab , 무료 아두이노 회로도 설계 프로그램
◈ 안드로이드 관련
▶ 서창준, “하루 만에 배우는 안드로이드 앱 만들기”, 영진닷컴, 2017
▶ 정재곤, “Do it! 안드로이드 앱 프로그래밍”, 이지스퍼블리싱, 2017
10
필요 기술
참고 문헌

## Slide 47
감 사 합 니 다
Q & A